## Slide 1
01
CURSOR 활용법 세미나
AI가 쓴 RTL을
믿게 만드는 워크플로
Requirement -> Obligation -> Contract -> Evidence -> Validation
질문
AI RTL을 믿을 수 있나?
원리
모델 확신이 아니라 증거 사슬
구현
Cursor rules / skills / hooks / agents
일반화
Codex, Claude Code도 같은 권위 모델
오늘의 관점
Cursor는 신뢰의 원천이 아니다.
신뢰의 원천은 에이전트 밖에 남는 파일, 게이트, 증거다.
Cursor는 그 사슬을 IDE 안에서 밀고 잠그는 실행 표면이다.
green = evidence

## Slide 2
TRUST GAP
진짜 실패는 bad RTL이 아니라 fake green이다.
Local seminar premise: policy tightening exposed silent PASS in 3 of 4 IP attempts.
02
3 / 4
silent PASS
정책을 조이기 전에는 초록불처럼 보였지만,
실제 증거는 없거나 빈 산출물이었다.
테스트 미실행
시뮬을 돌리지 않고 'PASS'라고 말함
빈 결과 수락
results.xml은 있지만 testcase가 없음
로그 절단
head/tail/grep로 실패 근거를 숨김
게이트 우회
산출물을 손편집해 PASS처럼 보이게 함
대응 원칙: 에이전트의 문장이 아니라, 검증기가 만든 bounded artifact만 믿는다.

## Slide 3
CONTROL SPINE
신뢰는 더 좋은 프롬프트가 아니라 evidence chain에서 나온다.
03
Requirement
사람의 의도
자연어 약속
Obligation
원자 의무
기계검증 가능
Contract
맞다의 정의
판정 기준
Evidence
실제 산출물
로그, XML, ledger
Validation
게이트
PASS/FAIL
각 단계의 목적은 다음 단계를 '채점 가능'하게 만드는 것이다.
Requirement에서 RTL로 바로 가면, 무엇을 기준으로 맞다고 할지 빠진다.

## Slide 4
WHY NOT PROMPT -> RTL
요구에서 RTL로 직행하면 통제면이 사라진다.
04
before
자연어 요구
AI RTL
무엇을 검증해야 하는지,
무엇이 증거인지,
어떤 산출물이 PASS인지가 모두 암묵적이다.
after
REQ
intent
OBL
checkable
CTR
oracle
EVI
artifact
VAL
gate
각 중간 산출물이 독립적으로 리뷰되고, 다음 단계의 입력 계약이 된다.
이게 'smart workflow'의 실체다.
메시지: Cursor는 이 after 구조를 IDE 안에서 실행하게 하는 표면이다.

## Slide 5
RUNNING EXAMPLE
pulse_counter 한 줄 요구가 다섯 개의 기계-facing artifact가 된다.
05
Requirement
`pulse_in` rising마다 count+1; MAX 다음 펄스에 0 wrap; ovf 1-cycle
Obligation
OBL_COUNT_INCR: rising(pulse) => count[t]=count[t-1]+1 mod 2^N
OBL_OVF_PULSE: MAX->0 전이에서 ovf 정확히 1-cycle
Contract
FunctionalModel.apply(input) -> expected(count, ovf)
pass iff RTL observed == FL expected, every cycle
Evidence
test_pulse_counter.py scoreboard
results.xml + scoreboard_events.jsonl
Validation
check_sim_disk.py: real output + >=1 passing + 0 fail
check_truth_coverage.py: OBL coverage_refs closed
핵심은 예시가 복잡하다는 것이 아니다. 자연어 한 줄이 검증 가능한 작은 약속들로 분해되고, 각 약속마다 판정기준과 증거 위치가 생긴다는 점이다.

## Slide 6
OPERATING WORKFLOW
워크플로는 대화가 아니라 gated conveyor다.
06
req
OBL lock
SSOT anchor
check_locked_truth_bundle
rtl
Verilog-2001
compile/lint
iverilog + dut_lint_report
tb
scoreboard
observable ledger
tb ledger
sim
real run
coverage close
check_sim_disk + truth_coverage
requirements.lock.json
dut.v + lint.json
scoreboard_events.jsonl
results.xml
Fresh evidence가 없으면 다음 단계로 넘어가지 않는다. 이 제약 때문에 '말로만 완료'가 구조적으로 어려워진다.

## Slide 7
CURSOR IMPLEMENTATION
Cursor는 네 표면으로 ROCEV control surface를 구현한다.
Cursor docs checked 2026-06-11: rules, hooks, skills.
07
rules
soft guidance
모델을 미리 정렬
SSOT, HDL 방언, no fake PASS
skills
replayable recipe
절차를 재현 가능하게
req->rtl->tb->sim 실행 순서
hooks
deterministic gate
정책을 hard stop으로
로그 절단, open todo, 우회 차단
agents
ownership boundary
단계 오너십을 분리
req-gen, rtl-gen, tb-gen, sim
스마트한 팩은 기능을 많이 넣은 팩이 아니다. known failure 하나마다 control surface 하나가 붙어 있는 팩이다.

## Slide 8
SURFACE 1: RULES
Rules는 코드 작성 전에 모델의 자유도를 줄인다.
Cursor Rules docs: project rules in .cursor/rules and AGENTS.md support.
08
---
description: Hardware RTL conventions + no-fake-pass discipline
paths: "**/rtl/**, **/tb/**, **/sim/**"
alwaysApply: false
---
- SSOT가 권위. 생성 산출물 손편집 금지.
- Verilog-2001 방언만 사용.
- HDL 시뮬 출력을 head/tail/grep 로 자르지 말 것.
description
에이전트가 언제 규칙을 적용할지 판단하는 이름표
paths
RTL/TB/SIM 파일을 다룰 때만 붙는 scope
no-fake-pass
모델 응답 스타일이 아니라 증거 규율
규칙은 강제 장치가 아니다. 그래서 반드시 hooks/gates와 짝을 이뤄야 한다.

## Slide 9
SURFACE 2: SKILLS
Skills는 절차를 기억이 아니라 파일로 만든다.
Cursor Agent Skills docs: SKILL.md frontmatter, scripts, disable-model-invocation.
09
---
name: rocev-chain
description: Drive one IP req->rtl->tb->sim,
closing ROCEV at each stage.
disable-model-invocation: true
---
## req
scripts/lock_requirement_set.py <ip>
scripts/check_locked_truth_bundle.py <ip>
## sim
scripts/check_sim_disk.py <ip>
scripts/check_truth_coverage.py <ip>
1
load skill
본문을 context에 넣음
2
run scripts
정본 명령을 재구현하지 않음
3
record outputs
파일 경로가 evidence ledger
4
stop on fail
다음 단계 진입 금지
슬래시 명령처럼 명시적으로 호출하게 만들면, 세미나 데모에서도 흐름이 흔들리지 않는다.

## Slide 10
SURFACE 3: HOOKS
Hooks는 정책을 '권고'에서 '통과 불가'로 바꾼다.
Cursor Hooks docs: beforeShellExecution, stop, permission behavior.
10
{ "version": 1, "hooks": {
"beforeShellExecution": [
{ "command": ".cursor/hooks/guard-shell.py" }
],
"stop": [
{ "command": ".cursor/hooks/stop-todo-loop.py" }
]
}}
agent command
`pytest ... | head`
hook stdin
{ command, cwd, transcript }
guard decision
permission: deny
agent message
전체 로그로 재실행
stop hook의 follow-up은 open todo가 남아 있을 때 에이전트를 다시 투입한다. '여기까지 하고 멈춤'을 구조적으로 줄인다.

## Slide 11
SURFACE 4: AGENTS
Agents는 한 에이전트의 만능 수행을 단계 오너십으로 나눈다.
11
req-gen
requirements.lock.json
OBL + SSOT anchor
locked truth gate
rtl-gen
dut.v
compile/lint report
compile gate
tb-gen
scoreboard + coverage_refs
observable ledger
coverage gate
sim
results.xml
scoreboard_events.jsonl
sim gate
subagent가 '완료'라고 말해도 evidence-check hook은 파일을 본다. ownership과 validation이 분리되어야 한다.

## Slide 12
SMART PACK TEST
팩이 똑똑한지는 기능 수가 아니라 실패 모드 커버리지로 본다.
12
known failure
primary control
evidence of control
'테스트 통과' 환각
skill + gate
results.xml contains real passing testcase
빈/오래된 sim 산출물
check_sim_disk
mtime + non-empty + fail count checked
로그 절단으로 실패 숨김
beforeShellExecution hook
head/tail/grep command denied
open todo 두고 종료
stop hook
followup_message reinjects work
stage boundary drift
agents + path rules
req/rtl/tb/sim owner and output path fixed
이 장표가 설계 리뷰 체크리스트다. 새 surface를 넣을 때마다 어떤 실패 모드를 막는지 한 줄로 증명해야 한다.

## Slide 13
PORTABLE AUTHORITY
같은 권위 모델이면 에이전트는 바꿔도 된다.
13
authority
Cursor
Claude Code
Codex
rules
.cursor/rules + AGENTS.md
CLAUDE.md + rules
AGENTS.md
procedure
.cursor/skills
skills / commands
prompt + scripts
hard stop
.cursor/hooks.json
settings hooks
wrapper / MCP / scripts
owners
.cursor/agents
.claude/agents
profiles / tasks
evidence
results.xml, ledger
same plain files
same plain files
포팅 단위는 프롬프트가 아니라 plain files + gates다. 그래서 tool-specific guide가 아니라 workflow architecture가 남는다.

## Slide 14
DEMO PLAN
데모는 PASS보다 먼저 정직한 FAIL을 보여줘야 한다.
14
0:00
ghost_ip sim check
증거 없는 IP는 즉시 FAIL
1:00
req lock
requirement -> obligation 파일 생성
2:00
missing coverage
OBL 미관측이면 FAIL
3:30
scoreboard fix
FL expected vs RTL observed ledger 생성
5:00
final gate
real results.xml + coverage closed
관객에게 보여줄 것은 'AI가 똑똑하다'가 아니다. 시스템이 거짓 초록불을 거부한다는 사실이다.

## Slide 15
Sources: Cursor official docs for rules, hooks, skills; local ROCEV workflow notes.
15
CLOSING CONTRACT
Cursor를 잘 쓰는 법은
초록불의 의미를 바꾸는 것이다.
green is not
agent confidence
green is
bounded evidence + passing gate
workflow is
ROCEV chain outside the model
tool is
replaceable execution surface
make green mean evidence
Requirement
Obligation
Contract
Evidence
Validation