## Slide 1
SSOT → RTL 생성 과정
ATLAS AI 설계 파이프라인 — 명세(SSOT)에서 합성가능 RTL까지
LLM 워커 디스패치 · 아티펙트 검증 게이트 · 상태 머신

## Slide 2
OVERVIEW
전체 파이프라인 안에서의 위치
하나의 IP는 명세에서 검증까지 단계형 파이프라인을 거칩니다. 본 문서는 첫 두 스테이지를 다룹니다.
SSOT
FL-model
CL-model
Equiv
RTL
Lint
TB
Sim
▲ 이 문서의 초점: SSOT(명세 생성) · RTL(합성가능 코드 생성)
SSOT
Single Source of Truth — 설계의 단일 진실 명세.
구조화된 YAML (20개 섹션: io_list, function_model,
registers, fsm, timing, cdc ...)
→ 이후 모든 생성·검증의 기준점.
RTL
SSOT를 입력으로 SystemVerilog 구현 생성.
rtl/<ip>.sv + list/<ip>.f 산출, 컴파일·게이트 검증.
→ lint/tb/sim 등 하탄 스테이지의 입력.

## Slide 3
STAGE 1 — SSOT
SSOT 생성 과정
1. create_ip
scaffold 초기화
yaml/<ip>.ssot.yaml (type: draft, TBD ...)
2. ssot-gen worker
LLM이 명세 작성
draft → 실제 명세 (top_module, io, model...)
3. validator
check_ssot_disk.sh
스키마·계약 검증
4. gate
pipeline state
ssot = passed
핵심: create_ip이 먼저 TBD scaffold를 심고, ssot-gen이 그걸 실제 명세로 덮어씁니다.
⚠ scaffold vs 실제 SSOT 구분 (검증 포인트)
• scaffold: type: draft + 다수의 TBD → 아직 생성 안 됨 (파일 존재≠완료)
• 실제 SSOT: draft 마커 제거 + function_model 존재 + TBD 극소 → passed
• 실측: 실제 ssot-gen 1회 ≈ 수 분 (워커 LLM 추론 시간이 지배적)

## Slide 4
STAGE 1 — SSOT
SSOT 구조 — 20개 섹션
yaml/<ip>.ssot.yaml 은 설계의 모든 면을 구조화해 담습니다. 주요 섹션:
구조
• top_module
• sub_modules
• decomposition
• rtl_contract
• parameters
인터페이스·동작
• io_list
• features
• dataflow
• function_model
• cycle_model
클럭·상태·자원
• clock_reset_domains
• cdc / rdc
• registers
• memory
• interrupts
구현 제약
• fsm
• timing
• power
• security

## Slide 5
STAGE 2 — RTL
RTL 생성 과정
1. 입력: SSOT
passed 명세
function_model / io_list / rtl_contract
2. rtl-gen worker
LLM이 SV 작성
rtl/<ip>.sv list/<ip>.f
3. compile
rtl_compile.json
compile_rc == 0
4. gate
ssot-rtl.json
placeholder 없음 + gate pass
산출물: rtl/<ip>.sv (구현) + list/<ip>.f (파일리스트) + rtl_compile.json (컴파일 결과)
⚠ RTL 게이트 판정 (실제 검증 로직)
• placeholder 체크: rtl/*.sv 에 TBD/TODO/PLACEHOLDER/stub 있으면 fail
• verdict 증거 있을 때만 판정: rtl_compile.json 또는 logs/stage_engine/ssot-rtl.json
• 생성 전 scaffold(placeholder + list.f)는 'failed'가 아니라 'locked/idle' ← 수정 반영됨

## Slide 6
ENGINE
어떻게 구동되는가 — 조율 루프
Orchestrator는 직접 만들지 않고 조율합니다. 실제 생성은 worker가 수행.
read_pipeline_state
현황 읽기
dispatch_workflow
worker에 ssot/rtl 시키기
yield_run
job 완료·유저까지 park
(wake)
worker가 벨 → 재개
worker(ssot-gen / rtl-gen) = 실제 일꾼
• worker가 LLM으로 명세·코드 생성 → 디스크에 산출물 기록
• 완료 시 jobs API가 notify_job_complete → park된 orchestrator 깨움
• 상태는 read_pipeline_state가 DB(도는 job) + 디스크 산출물을 합쳐서 판정

## Slide 7
ENGINE
상태 판정 — pipeline state
GET /api/pipeline/state 가 각 스테이지의 상태를 돌려줍니다 (DB 우선, 파일 폴백).
idle
안 돌음 · 의존 없음
locked
상위 stage 미통과
ready
의존 충족, 실행 가능
running
worker 동작 중
passed
게이트 통과
failed
검증 실패
→ SSOT/RTL 생성이 끝나면 해당 stage가 running → passed 로 전환.
단, 산출물은 일찍 완성되어도 검증 꼬리(느린 모델) 때문에 passed 전환이 지연될 수 있음.

## Slide 8
요약
SSOT
create_ip(scaffold) → ssot-gen(LLM) → validator → passed.
yaml/<ip>.ssot.yaml, 20개 섹션, draft≠실제 구분이 핵심.
RTL
SSOT → rtl-gen(LLM) → rtl/<ip>.sv + compile + gate → passed.
placeholder·verdict 기반 게이트로 진짜 생성만 통과.
엔진
orchestrator: read→dispatch→yield. worker가 실제 생성.
상태는 pipeline state(idle/running/passed/failed)로 가시화.
ATLAS · SSOT → RTL generation · grounded in src/atlas_api_jobs.py pipeline